## Slide 1
半加器是较为简单的加法器，仅考虑两个需要相加的数字。将两个所输入的二进制数相加时，得到的输出和和进位。半加器只考虑两个加数本身，而没有考虑由低位来的进位，所以叫半 加器。
加法器
//调用门元件
module half_add (sum, cout, a, b);
output sum, cout;
input a, b;
and (cout, a, b);
xor (sum, a, b);
endmodule
//数据流方式
module half_add (sum, cout, a, b);
output sum, cout;
input a, b;
assign cout = a & b;
assign sum = a ^ b;
endmodule
//行为描述
module half_add (sum, cout, a, b);
output sum, cout;
input a, b;
reg sum,cout;
always @ (a, b)
begin
sum = a ^ b;
cout = a & b;
//行为描述（另一种方法）
// {cout, sum} = a + b;
end
endmodule
//行为描述 case ,真值表
module half_add (sum, cout, a, b);
output sum, cout;
input a, b;
reg[2:0] sum,cout;
always @ (a, b)
begin
case[{a, b}]
2’b00: begin cout = 0, sum = 0;end
2’b01: begin cout = 0, sum = 1;end
2’b10: begin cout = 0, sum = 1;end
2’b11: begin cout = 1, sum = 0;end
endcase
end
endmodule
Notes: 这个例子生成了一个周期为:period(=2*half_period) 的无限延续的信号波形，常用这种方法来描述时钟信号，作为激励信号来测试所设计的电路。

## Slide 2: 全加器
全加器能进行加数、被加数和低位来的进位的信号相加，并根据结果给出该进行的信号。包括一位全加器和多位全加器。
//调用门元件
module add1 (cin, sum, cout, a, b);
output sum, cout;
input a, b;
wire s1, m1, m2, m3;
and (m1, a, b);
(m2, b, cin);
(m3, a, cin);
xor (s1, a, b);
(sum, cin, s1);
or (cout, m1, m2, m3);
endmodule
//数据流方式
module add1 (cin, sum, cout, a, b);
output sum, cout;
input a, b;
assign cout = (a & b)|(a & cin)|(cin & b);
assign sum = a ^ b ^ cin;
// assign {cout, sum} = a + b + cin;
endmodule
//一位全加器的行为描述
module add1 (cin, sum, cout, a, b);
output sum, cout;
input a, b, cin;
reg sum,cout;
always @ (a, b, cin)
begin
sum = (a ^ b) ^ c;
cout = (a & b)|(a & cin)|(cin & b);
//行为描述（另一种方法）
// {cout, sum} = a + b + cin;
end
endmodule
//混合方式
module add1 (cin, sum, cout, a, b);
output sum, cout;
input a, b;
reg cout, m1, m2, m3;
wire s1;
xor (s1, a, b);
always @ (a, b, cin)
begin
m1 = a & b;
m2 = a & cin;
m3 = cin & b;
cout = (m1 | m2) | m3;
end
assign sum = s1 ^ cin;
endmodule

## Slide 3: 4位全加器
//数据流方式
module full_add (cin, sum, cout, a, b);
parameter add_size = 4;
output cout;
output[add_size -1:0] sum;
input[add_size -1:0] a, b;
input cin;
assign {cout, sum} = a + b + cin;
endmodule
//结构描述的4为级联全加器
module add4 (cin, sum, cout, a, b);
output[3:0] sum;
output cout;
input[3:0] a, b;
input cin;
wire c1, c2, c3;
add1 f0(cin, sum[0], c1, a[0], b[0]);
f1(c1, sum[0], c2, a[1], b[1]);
f2(c2, sum[0], c3, a[2], b[2]);
f3(c3, sum[0], cout, a[3], b[3]);
endmodule
//4位全加器的行为描述
module add4 (cin, sum, cout, a, b);
output[3:0] sum;
output cout;
input[3:0] a, b;
input cin;
reg cout;
reg[3:0] sum;
always @ (*)
begin
{cout, sum} = a + b + cin;
end
endmodule

## Slide 4: 超前进位加法器
module fulladd4(sum, c_out, a, b, cin);
output [3:0] sum;
output c_out;
input [3:0] a, b;
input cin;
wire p0, g0, p1, g1, p2, g2, p3, g3;
wire c4, c3, c2, c1;
assign p0 = a[0] ^ b[0];
p1 = a[1] ^ b[1];
p2 = a[2] ^ b[2];
p3 = a[3] ^ b[3]
assign g0 = a[0] & b[0];
g1 = a[0] & b[1];
g2 = a[0] & b[2];
g3 = a[0] & b[3];
assign c1 = g0 | (p0 & cin),
c2 = g1 | (p1 & c1) ,
c3 = g2 | (p2 & c2),
c4 = g3 | (p3 & c2);
assign sum[0] = p0 ^ cin;
sum[1] = p1 ^ c1;
sum[2] = p2 ^ c2;
sum[3] = p3 ^ c3;
assign cout = c4;
endmodule

## Slide 5
减法器包括半减器、全减器和多（4）位全加器等。
半减器与半加器类似，半减器只考虑两个减数本身，而没有考虑由低位来的借位，所以叫半减器。而全减器不仅要进行两数相减，还考虑了来自低位的借位。下面的例子包含了，半减器，一位全减器和四位全减器。
减法器
//行为描述
module half_sub (dout, cout, a, b);
output dout, cout;
input a, b;
reg dout, cout;
always @ (a, b)
begin
dout = a ^ b;
cout = (~a) & b;
//行为描述（另一种方法）
// {cout, dout} = a - b;
end
endmodule
//行为描述,1位全减器
module sub1 (cin, dout, cout, a, b);
output dout, cout;
input a, b;
reg dout, cout;
always @ (a, b)
begin
{cout, dout} = a – b – cin;
end
endmodule
//行为描述，4位全减器
module sub4 (cin, dout, cout, a, b);
output[3:0] dout;
output cout;
input[3:0] a, b;
input cin;
reg[3;0] dout,
reg cout;
always @ (a, b)
begin
{cout, dout} = a – b – cin;
end
endmodule
Notes: 这个例子生成了一个周期为:period(=2*half_period) 的无限延续的信号波形，常用这种方法来描述时钟信号，作为激励信号来测试所设计的电路。